## Slide 1: 《camera的相关知识及测试研究》
祝泰安

## Slide 2
Camera的成像因素
测试研究及相关Bug

## Slide 3
像素
成像质量
闪光灯
软件算法
ISP
光圈
镜头
传感器

## Slide 4
像素≠清晰度
“像素”指的是相机传感器上的最小感光单位，而我们通常所说的“XXX万像素”实际是指相机的分辨率，其数值大小主要由相机传感器中的像素点（即最小感光单位）数量决定，例如500万像素就意味着传感器中有500万个像素点，和手机屏幕中的像素数量决定屏幕是720p或1080p分率是一个道理。
人们通常会以为相机像素越高，拍的照片就越清晰，实际上这是很片面的。相机的像素唯一能决定的是其所拍图片的分辨率，而图片的分辨率越高，只代表了图片的尺寸越大，并不能说明图片越清晰。

## Slide 5
传感器是关键
传感器是相机最重要的组成部分，等同于传统相机的“胶卷”，也是最关键的技术。相机的传感器主要分两种，CCD和CMOS。CCD传感器虽然成像质量好，但是成本较高，并不适用于手机，而CMOS传感器凭借着较低的功耗和价格以及优异的影像品质，在手机领域应用最为广泛。
CMOS传感器又分为背照式和堆栈式，两者处于并列关系并非演变关系，都出自于索尼。
CMOS传感器
背照式：相同尺寸下使传感器感光能力提升100%。
堆栈式：在像素保持不变的情况下让传感器的尺寸更小。
两者各有优劣，背照式体积稍大，单个像素点面积更大，成像更出色；堆栈式体积更小，节省空间让手机更轻薄。至于怎么选择看手机厂商了。

## Slide 6
镜头多多益善
镜头是将拍摄景物在传感器上成像的器件，相当于相机的“眼睛”，通常由由几片透镜组成，光线信号通过时，镜片们会层层过滤杂光（红外线等），所以，镜头片数越多，成像就越真实。从材质上看，镜头可分为塑胶透镜（Plastic）和玻璃透镜（Glass），玻璃透镜透光性以及成像质量要更好，但成本也更高，所以手机镜头大多由塑料镜片组成。
5层塑料称为5P
4层塑料+1层玻璃称为4P1G
由于行业缺乏统一认知标准，都称为5P
目前市场上的主流手机多为5P和6P镜头的。

## Slide 7
光圈还是大了好
光圈由镜头中几片极薄的金属片组成，可以通过改变光圈孔的大小控制进入镜头到达传感器的光线量。光圈的值通常用f/2.2、f/2.4来表示，数字越小，光圈就越大，两者成反比例关系。它的工作原理是，光圈开得越大，通过镜头到达传感器的光线就越多，成像画面就越明亮，反之画面就越暗。因此，在夜拍或暗光环境下，大光圈的成像优势就更明显。
除了控制通光量，光圈还具有控制景深的功能。生活中，我们时常会看到背景虚化效果很强的照片，不仅突出了拍摄焦点，还具有很唯美的艺术感，而这就是所谓的景深。光圈开的越大，景深越小，背景虚化效果就更明显。

## Slide 8
ISP是“大脑”
ISP芯片是拍照过程中的运算处理单元，其地位相当于相机的“大脑”。其作用就是对传感器输入的信号进行运算处理，最终得出经过线性纠正、噪点去除、坏点修补、颜色插值、白平衡校正、曝光校正等处理后的结果。
Image signal processing（图形信号处理器）
光线
镜头
传感器
电流信号
采集,记录,转换
ISP
处理
手机处理器存储
手机拍照过程
分类：
ISP芯片分为集成和独立两种，独立ISP芯片处理能力优于集成ISP芯片，但成本更高。

## Slide 9
ISP是“大脑”
集成ISP：
当前的手机大多采用处理器附带的集成ISP芯片，也就是ISP芯片集成在手机的处理器里。
独立ISP：
独立ISP芯片是独立于处理器而存在的，虽然成本较高，但优势也是比较明显的。除了运算能力、成像质量更优秀外，一般的独立ISP芯片都是手机商向ISP提供商定制的，所以与相机其他组件的契合度更佳，成像也有属于自己的风格、特色。
不过这其中也有一个特例，那就是iPhone，众所周知，iPhone搭载的是自家的苹果处理器，所以，尽管iPhone采用了集成ISP芯片，但以上缺点却是不存在的。
优点：降低了研发和生产成本
缺点：成像不如独立ISP
无法保证与传感器的契合
相同的处理器意味着相同的ISP，出现同质化现象

## Slide 10
软件算法很重要
ISP芯片对传感器输入的电流信号进行处理后，首先会生成未经加工的原始图像，而软件算法就好比对原始图像在内部进行了一番“PS”，优化图像的色彩、色调、对比度、噪点等，最后生成我们所看到的jpg格式图片。
当然，由于每个人的PS技术和风格都不一样，所以即便是同一张照片，每个人最终也都会P成不同的风格。同理，每部手机的软件算法不同，最终的成像效果和风格也是不一样的，比如vivo手机通常会提升对比度，而iPhone则追求自然的效果。

## Slide 11
闪光灯
闪光灯是增加相机曝光量的方式之一，在暗光环境下会打亮周围景物，从而弥补光线不足，提升画面亮度。另外，在光线复杂的环境下，利用闪光灯可以去除杂光，使照片的色彩还原更为真实。目前应用于手机的闪光灯主要有两种，LED补光灯和氙气闪光灯。
LED：成本低廉，补光效果明显，在手机中广泛应用。
氙气：含有氙气的新型闪光灯，发出非常接近太阳光的光线，但由于成
本较高，应用率低。
双LED：普通双LED闪光灯除了增加亮度，跟单个闪光灯无区别
iphone的双True Tone闪光灯由一枚白色闪光灯和一枚琥珀
色闪光灯组成。
白色：模仿太阳的颜色有时会导致偏蓝偏冷
琥珀色：提供不同的色温从而达到光线平衡

## Slide 12
测试研究及bug总结
基本功能
主观效果
交互测试
压力测试
Camera测试
相机常用功能
相机其他功能
取景效果
拍照效果
特效效果
其他应用调用相机
相机调用其他应用
冲突的应用
极限值压力测试
反常规操作压力测试
连续操作压力测试
（拍照、前后摄切换、闪光灯、各个按键、语音拍照、横竖屏切换）
（快门、连拍、模式切换、人脸识别、HDR）
（拖影、模糊、对焦无效）
（模糊、噪点、偏色、图片尺寸）
（曝光、色彩效果、取景模式、白平衡）
（彩信、三方、联系人、图库）
（彩信、蓝牙、email、图库）
（手电筒、视频通话）
（低内存、满存储（T卡/手机））
（拍照时插拔T卡、扣电池）
（拍照、切换前后摄、横竖屏）
测试思路

## Slide 13
基本功能测试主要为了看camera是否能够正常工作，以及一些常见功能是否能够实现。
基本功能
常见基本功能讲解：
避免闪烁：避免在拍摄电视机等屏幕时出现闪烁线，相机会把自身取景器的刷 新频率改变到拍摄物接近，这样就不会出现闪烁了，中国的电流频率为50HZ所以一般选用50HZ。
快门开关：开启拍照时有快门声，关闭时没有。
闪光灯：
关闭：任何情况下都不会亮起闪光灯。
自动：光线较暗时自动亮起闪光灯与拍照同步。
开启：任何环境下闪光灯都会亮起与拍照同步。
语音拍照：通过说“拍照”或者“茄子”来控制拍照。
人脸识别：使人脸成为焦点，出现方框对人脸进行自动对焦。
微笑快门：借助该功能相机能捕捉刹那间笑容，透过侦测到人咧嘴而笑时嘴巴、眼睛皱纹等脸部细节的变化，掌握其开心的瞬间进而自动按下快门

## Slide 14
基本功能
基本功能测试
点击camera图标看是否能够进入/退出，手机按键手否起作用
检查前后摄是否可以正常切换
进入camera点击拍照按钮看能否进行相应操作
横竖屏切换是否正常
检查对焦功能是否有效（若支持）
验证闪光灯是否有效（硬件支持）
验证音量键效果是否实现（若支持）
检查拍摄的照片是否可以预览
验证camera的模式是否可以正常切换
验证语音拍照功能是否实现（若支持）
验证连拍功能是否正常
测试点：

## Slide 15
基本功能
Bug：

## Slide 16
主观效果
主观效果类测试主要是为了测试相机的成像是否有噪点，拖影等问题，以及一些特效的效果是否能够实现（需要对比机做参考）。
一些主观效果功能介绍：
取景模式：相机内预先调节好焦距、曝光、ISO及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。开启取景模式后曝光、白平衡、ISO等一般都处于关闭状态。
白平衡：白平衡就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。照片受光线影响很大。白平衡就是对此进行调节的一种功能。
ISO ：ISO就是感光速度，ISO值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的越细腻，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的质量会随着ISO值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高ISO值可以弥补光线的不足。
曝光补偿：对相机的自动曝光系统因光线复杂而产生的误差进行修正以达到曝光正确。

## Slide 17
主观效果
主观效果测试
检查相机预览界面是否模糊，有拖影（前后摄）
检查所拍摄的照片是否有偏色、噪点问题
检查曝光效果
选择不同的色彩效果跟参考机对比看是否有效果
选择不同的取景模式验证其效果
选择不同的白平衡模式验证其效果（对比参考机）
验证全屏/标准预览大小下，不同像数的照片显示是否正常
验证不同感光度的效果
测试点：

## Slide 18
主观效果
Bug：

## Slide 19
交互测试
交互测试主要是为了测试camera跟其他应用进行交互操作时是否会出现一些问题。
交互测试
短信调用camera
视频通话调用camera
三方聊天软件（QQ、微信等）调用camera
设置联系人头像时调用camera
扫描二维码时调用camera
从图库进入相机
从锁屏界面进入相机
听音乐/FM时打开相机
相机拍得照片用Email、蓝牙、彩信进行分享
后台开启手电筒时开启相机看是否有报错问题
通话过程中打开相机
链接USB时开启相机
测试点：

## Slide 20
交互测试
Bug：

## Slide 21
压力测试
压力测试
重复进入/退出相机看是否正常
连续点击相机拍照按钮看是否正常
连续切换前后摄
低内存时使用相机
T卡/手机存储满时使用相机
拍照时插拔T卡
连续多次刚开机进入相机
不同的APK调用相机
短信调用不同的相机APK
设置相机效果极限值进行拍照
拍照过程中扣电池
拍照界面反复切换横竖屏
压力测试主要是为了测试相机在进行反复的操作时候是否会出现异常。
测试点：

## Slide 22
压力测试
Bug：

## Slide 23
Thank you！